| Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН11 и НН |
| --- |
| Фактические показатели за 2018 год (млн. кВтч) |
| п/п | Показатели | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поступление электрической энергии в сеть всего, в том числе: | 1136,484 | 1136,467 |  | 2,250 | 0,127 |
| 1.1. | из смежной сети всего, в том числе из сети: | 2,360 |  |  | 2,250 | 0,105 |
| 1.1.1. | ВН | 2,250 |  |  | 2,250 |  |
| 1.1.2. | СН 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | СН 2 | 0,110 |  |  |  | 0,110 |
| 1.2. | от электростанций АО «ОТЭК» | 68,421 | 68,421 |  |  |  |
| 1.3. | поступление электрической энергии от других сетевых организаций всего, в том числе: | 1068,063 | 1068,046 |  |  | 0,017 |
| 1.3.1. | от ОАО "МРСК Урала" | 473,142 | 473,142 |  |  |  |
| 1.3.2. | от ПАО «ФСК ЕЭС» | 594,921 | 594,921 |  |  |  |
| 2. | Потери электрической энергии в сети | 6,491 | 6,444 |  | 0,042 | 0,005 |
|  | то же в % (п. 2 / п. 1) | 0,571 | 0,567 |  | 1,845 | 4,266 |
| 3. | Полезный отпуск электрической энергии из сети всего, в том числе: | 1 129,993 | 1127,773 |  | 2,098 | 0,122 |
| 3.1. | конечным потребителям | 1 043,917 | 1042,850 |  | 0,954 | 0,113 |
|  | (в том числе на собственное потребление) | 1031,259 | 1031,242 |  | 0 | 0,017 |
| 3.1.1. | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении |  |  |  |  |  |
| 3.2. | сальдо переток в сети других сетевых организаций всего, в том числе: | 86,076 | 84,923 |  | 1,144 | 0,009 |
| 3.2.1. | МУП "Электросети" НГО | 61,648 | 61,648 |  |  |  |
| 3.2.2. | АО "Облкоммунэнерго" | 8,422 | 7,269 |  | 1,144 | 0,009 |
| 3.2.3. | АО «ОТЭК» | 16,006 | 16,006 |  |  |  |
| Баланс электрической мощности по сетям ВН, СН1, СН11 и НН |
| Фактические показатели за 2018 год (МВт) |
| п/п | Показатели | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поступление электрической мощности в сеть всего, в том числе: | 153,157 | 153,154 |  | 1,269 | 0,111 |
| 1.1. | из смежной сети всего, в том числе из сети: | 1,377 |  |  | 1,269 | 0,108 |
| 1.1.1. | ВН | 1,269 |  |  | 1,269 |  |
| 1.1.2. | СН 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | СН 2 | 0,108 |  |  |  | 0,108 |
| 1.2. | от электростанций АО «ОТЭК» | 7,486 | 7,486 |  |  |  |
| 1.3. | поступление электрической мощности от других сетевых организаций всего, в том числе: | 145,671 | 145,668 |  |  | 0,003 |
| 1.3.1. | от ОАО "МРСК Урала" | 60,694 | 60,691 |  |  | 0,003 |
| 1.3.2. | от ПАО «ФСК ЕЭС» | 84,977 | 84,977 |  |  |  |
| 2. | Потери электрической мощности в сети | 0,897 | 0,868 |  | 0,023 | 0,005 |
|  | то же в % (п. 2 / п. 1) | 0,585 | 0,567 |  | 1,845 | 4,266 |
| 3. | Полезный отпуск электрической мощности из сети всего, в том числе: | 152,26 | 151,017 |  | 1,135 | 0,106 |
| 3.1. | конечным потребителям | 136,424 | 135,423 |  | 0,918 | 0,081 |
|  | (в том числе на собственное потребление) | 133,952 | 133,949 |  | 0 | 0,003 |
| 3.1.1. | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении |  |  |  |  |  |
| 3.2. | сальдо переток в сети других сетевых организаций всего, в том числе: | 15,836 | 15,594 |  | 0,217 | 0,025 |
| 3.2.1. | МУП "Электросети" НГО | 10,313 | 10,313 |  |  |  |
| 3.2.2. | АО "Облкоммунэнерго " | 1,623 | 1,381 |  | 0,217 | 0,025 |
| 3.2.3. | АО «ОТЭК» | 3,9 | 3,9 |  |  |  |